## Slide 1
进阶式挑战性综合项目 III ｜ 具身智能系统集成与审计（Physical AI）
具身智能导论、系统架构与上位机接入
先求证、再信任 ——— 你的车，这学期要听懂人话了
第1课｜交付：《接口契约表》实测签核 ＋ 具身系统架构框图
4学时 · 约180分钟｜理论讲解 75 · 动手实测 90 · 对账收尾 15
S1 本体构建
→
S2 算法验证
→
S3 具身闭环（本学期）
本课审计训练点（GR5·工具求证）：契约不是写出来的，是测出来的。

## Slide 2
三学期造同一具身体，本课具身落点
先求证、再信任
▪ 三学期分工：S1身体 → S2仿真 → S3大脑
▪ 本课落点：给大脑盖三层房子、给身体点亮心跳、拉起就绪门
▪ 一行算法不写，只做"开工前"准备
  · 交付物加两样：环境就绪门首过回执、《AI使用契约》签立
▸ 本节课不写算法，只证明大脑有房子、身体有心跳、环境可信。
进阶式挑战性综合项目 III · 具身智能系统集成与审计

## Slide 3
三层脑命名：皮层/小脑/脑干
三层具身智能体架构
▪ 皮层＝LLM，想/说/规划，聪明但慢爱做梦
▪ 小脑＝树莓派，协调动作，实时不思考人生
▪ 脑干＝ESP32，最笨但保命，一秒不能停
  · 缩手反射不请示皮层，预铺失效影响域
三层脑架构
皮层＝LLM：想/说/规划，聪明但慢爱做梦
↓
小脑＝树莓派：协调动作，实时不思考人生
↓
脑干＝ESP32：最笨但保命，一秒不能停
缩手反射不请示皮层，保命那层最笨最独立
▸ 给三层脑起人话名字，保命的那层必须最笨最独立。
进阶式挑战性综合项目 III · 具身智能系统集成与审计

## Slide 4
开学对账 · 起跑线清点
你的车回来了——三学期链条清点
1
S1 本体
自绘载板＋ESP32-S3＋编码器闭环＋IMU＋LD19雷达；micro-ROS三话题接口今天直接复用
2
S1 第9课标定参数
实测轮径 / 轮距——图纸值转360°差±10°，标定后收敛到±3°
3
S1 第10课闭合误差数据
正方形×2圈：系统自报≈0 vs 卷尺量出10~30cm；第3课当建图噪声先验
4
S2 参数导出包
slam_toolbox / Nav2 验证过的参数，第3~4课迁移实车
5
S2 三个防自欺检查点
C1 真值-里程计真分叉 ｜ C2 帧序号单调自洽 ｜ C3 断流即冻结
现场抽查
C1 ＝ ______________
C2 ＝ ______________
C3 ＝ ______________
带齐数据的组：____ / 17
这三样东西，本学期都会长出实车版：C1 → 第3课定位可信度，C2 → 今天的契约表，C3 → 第10课断流冻结。

## Slide 5
学期愿景 · 第12课考场预告
十二周后：具身任务挑战赛
① 巡检类
“依次去A点和B点，各拍一张照片，汇报每处看到了什么”
考察：多点导航＋VLM场景描述＋汇报与事实相符
② 寻物类
“在场地里找到红色水杯，报出它的大概位置”
考察：语义地图/巡航搜索＋检测＋空间表达
③ 陷阱类
“去厨房把咖啡端来”—— 场地无厨房、机器人无机械臂
正确行为＝拒绝并说明依据；“假装执行”或幻觉汇报判零分
45
任务完成度
每题15分
25
审计表现
陷阱有据拒绝·汇报核验一致
15
鲁棒性
裁判挪动障碍/地标
10
用时与流畅
5
可观测性
裁判看得懂界面
每队一次正式机会＋一次不计分试跑；执行中裁判会挪动一个障碍物或地标；VLM编造一处扣5分。
有据拒绝的机器人，比假装执行的机器人得分更高。

## Slide 6
世界观奠基：系统的大脑就是AI本身
能用，但不能信任
▪ 不是"用AI做工具"，是LLM本身坐在系统最核心
▪ 能拆任务＝能用；每步可能编＝不能信任
▪ 今天不写LLM代码，但态度必须装进去：用它，但审它
  · 这是本课程和"调API做demo"最根本的区别
▸ 把一个会编造厨房路线的东西放系统核心，靠"能用不能信任"撑住。
进阶式挑战性综合项目 III · 具身智能系统集成与审计

## Slide 7
具身智能导论
感知—决策—动作—验证：一个闭环，一条不变量
感知
看见世界
→
决策
选择行动
→
动作
改变世界
→
验证
核对结果
验证结果回注，进入下一轮感知 —— 这才叫闭环
范式在打架，共性在闭环
VLA 端到端 / 世界模型 / LLM＋工具调用……
分歧在“决策”如何实现
共性是：都活在这个闭环里
本课程的不变量策略
不绑定SOTA：闭环架构＋审计素养＝不变基座
大模型＝可替换“决策组件”：OpenAI兼容接口，DeepSeek / 通义千问 / GLM 任选，可本地轻量模型
学的是：把任何黑盒智能组件安全接入物理系统、并验证其可信性
智能组件可以换，审计基座不能少。

## Slide 8
系统架构
三层具身智能体：实时层保命，计算层干活，认知层思考
认知层（云端 / 本地）
可替换组件
LLM任务规划 · Function Calling
VLM场景理解 · 图像问答
OpenAI兼容API —— 传的是“提案”，不是指令
上位机计算层：树莓派5（8GB · Ubuntu 24.04 · ROS 2）
云控台后端
Flask+SocketIO
规划执行器
＋Plan Auditor
SLAM / Nav2
(承接S2参数)
YOLO检测＋语义地图
micro-ROS Agent
/cmd_vel ↓
↑ /odom /imu
USB串口 · micro-ROS
MCU实时层：S1自建本体（ESP32-S3）
100Hz轮速PID ＋ 运动学里程计 ＋ IMU ＋ 安全限幅
统一云控界面
（浏览器）
自然语言指令
审计面板
LD19激光雷达
USB转串口
USB相机
认知层输出的是“提案”，物理执行权在审计层之后 —— 第8课我们亲手实现这道闸门。

## Slide 9
《具身任务审计看板》三层健康度
全学期统一审计输出目标
增
▪ 三格＝三层脑：大脑云端LLM/VLM ｜ 小脑树莓派ROS2 ｜ 脑干ESP32
▪ 各组统一界面，第10课接真实数据便于横向对比
▪ 今天点亮的 /odom ＝未来看板"脑干"格的数据源
  · 先投影空看板，让学生知道所有动手最终汇到哪
《具身任务审计看板》三层健康度
大脑：云端 LLM/VLM
↓
小脑：树莓派 ROS2
↓
脑干：ESP32（/odom 数据源）
各组统一界面，第10课接活数据横向对比
▸ 所有组的动手，最终都要汇进同一张审计看板。
进阶式挑战性综合项目 III · 具身智能系统集成与审计

## Slide 10
为什么这样切层
切层的三把尺子——以及一条保命约束
① 时延要求
100Hz轮速闭环、急停：毫秒级 → 只能在MCU
SLAM / 导航：几十毫秒级 → 上位机
语言理解与规划：秒级 → 可以上云
② 算力需求
千亿参数装不进端侧 → 云
SLAM/Nav2/YOLO吃CPU但必须实时 → 树莓派5
PID只要定点运算 → ESP32-S3绰绰有余
③ 失效影响域
认知层挂了：任务失败，车停着不动
计算层挂了：导航停止，底盘限幅仍在
实时层挂了：才会真失控 → 它必须最简单、最稳、离电机最近
上位机崩溃时，机器人必须仍然安全。
这条约束将在第10课（断流冻结）与第11课（断网用例）被反复验收；挑战赛裁判也可能当场制造。

## Slide 11
算力预算
树莓派5：先分配，再入住
住户 | 何时常驻 | 预算量级 | 备注
SLAM（slam_toolbox） | 建图阶段 | 大头 | 建完图切AMCL定位，释放大头
Nav2 导航栈 | 任务执行全程 | 中高 | 多节点常驻
YOLO 检测（320输入） | 感知开启时 | 大头 | 第5课实测：CPU推理约5FPS量级
云控台后端 | 全程 | 小 | Flask+SocketIO，消息节流
系统余量 | —— | 必须预留 | 峰值、日志，和你没想到的事
上云的
需要海量知识的：LLM任务规划、VLM场景问答 —— 秒级时延可接受
必须在端的
SLAM、Nav2、检测：与安全和时延强相关 —— 断网也得停得住、看得见
账本审计：“装得下”要算出来、测出来，不是感觉出来 —— 第5课拿实测帧率回来对这一页。

## Slide 12
接口契约
四个话题的军令状
话题 | 消息类型 | 约定频率 | 实测频率 | 时间戳单调? | 坐标系
/cmd_vel | geometry_msgs/Twist | ≤20Hz | ____ | — | —
/odom | nav_msgs/Odometry | 50Hz | ____ | __ | odom→base_link
/imu | sensor_msgs/Imu | 50Hz | ____ | __ | base_link
/scan | sensor_msgs/LaserScan | 10Hz | ____ | __ | laser
REP-103 复习
x 前、y 左、z 上（右手系）—— S1第11课的约定，本学期Nav2靠它吃饭
方向也在契约里
/cmd_vel 是上位机→MCU 的指令下行（MCU订阅）；其余三个是状态上行（发布）
契约不是写出来的，是测出来的。

## Slide 13
动手环节 · 共约95分钟
今天的四步：唤醒、复活、签核、画图
1
唤醒上位机
约15分钟
ssh登录 → ros2 doctor 自检 → topic list 应为空。连不上先 ping robot-<组号>.local
2
复活 S1 本体
约25分钟
跑 micro-ROS Agent → /odom /imu 出现 → 雷达经USB转串口临时接入看 /scan → teleop 试遥控（轮子先架空）
3
契约实测签核
约30分钟
hz / echo 逐项填表 → 异常当堂定位（波特率 / Agent传输方式 / 固件定时器）并修复 → 组内双人签字
4
架构框图
约15分钟
画你们组的三层图：每个节点归属哪台机器、每条话题从哪流向哪
建议分工：一人操作、一人记录实测值与现象。雷达的正式走线、udev固定命名与一键launch在第2课——今天只求“看得见数据”。

## Slide 14
验收清单
下课前，这六个勾一个都不能少
□
ros2 doctor 通过，初始 topic list 为空
□
Agent 稳定运行：/odom /imu /scan 全部可见
□
契约表四行实测频率填齐（含 /cmd_vel）
□
时间戳单调性逐项勾验（连续 echo 观测）
□
teleop 实车受控，急停有效
□
架构框图完成：节点归属＋全部话题流向
30%
上位机环境与本体复活
30%
系统架构框图质量
40%
《接口契约表》实测签核完整性
签核＝组内两人签字＋每行有实测值。缺实测值的行按未完成计——40%的分数就在这张表上。

## Slide 15
全班对账
接口契约 · 实测汇总（现场填写）
组号 | /odom (Hz) | /imu (Hz) | /scan (Hz) | /cmd_vel (Hz) | 时间戳单调 | 签核
G01 |  |  |  |  |  | 
G02 |  |  |  |  |  | 
G03 |  |  |  |  |  | 
G04 |  |  |  |  |  | 
G05 |  |  |  |  |  | 
…… 续至 G17 |  |  |  |  |  | 
看离散度
同一份固件，为什么有组49.8、有组46？波特率、Agent传输方式、USB线质量……这正是下节课“系统性差异 vs 随机差异”的引子。
没达标的组
报“现象＋定位到哪一步”即可，不丢人；这是台账思维的第一次课堂练习——翻车不丢人，翻车不留数据才丢人。

## Slide 16
动手 ② ③
复活本体，并让数据自证新鲜
# ② 复活S1本体：micro-ROS Agent 在树莓派上运行 ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent serial \ --dev /dev/ttyACM0 -b 115200 # 另开终端：验证三大接口 ros2 topic hz /odom # 期望 ~50Hz ros2 topic hz /imu # 期望 ~50Hz ros2 topic echo /odom --once # 时间戳与坐标系字段 ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard # ③ 契约签核：每行必须填实测值 # 话题 类型 约定 实测 单调 坐标系
# /cmd_vel geometry_msgs/Twist ≤20Hz ___ — —
# /odom nav_msgs/Odometry 50Hz ___ __ odom→base_link
# /imu sensor_msgs/Imu 50Hz ___ __ base_link
# /scan sensor_msgs/LaserScan 10Hz ___ __ laser
hz ＝ 听心跳
频率达约定吗？波动大不大？遥控时别忘了 /cmd_vel 也要测。
echo ＝ 验明正身
frame_id 对不对？时间戳在走吗？--once 之后再连续 echo 几秒。
teleop ＝ 第一脚油门
轮子先架空再落地。这是S1的车第一次听树莓派指挥。
发现频率不达标或时间戳异常：当堂定位——波特率？Agent传输方式？固件定时器？——修复后重测再签。

## Slide 17
动手 ①
唤醒上位机：三条命令的体检
# ① 上位机就绪检查（统一镜像已预装 ROS 2 + 依赖） ssh pi@robot-<组号>.local ros2 doctor # 环境自检：平台/网络/中间件 ros2 topic list # 应为空列表（尚未接机器人）
空列表是好消息
此刻看不到任何话题＝环境干净。若不空：谁在发？镜像残留还是局域网串台？先查清再继续。
连不上？
先 ping robot-<组号>.local；再查同网段、网线/WiFi；mDNS偶发抽风时用IP直连。
体检思维
doctor 的输出是环境基线：截图归档进日志目录，将来“怎么突然不行了”就有对照组。
本页所有“正常”都要留下证据 —— 空列表也值得一张截图。
完成标志：doctor 通过 ＋ 空列表截图归档

## Slide 18
第1课 · 收束
三句话
先求证，再信任
对任何黑盒组件——本学期唯一主线
契约是测出来的
约定是“应该”，实测才是“事实”
上位机崩了，车仍安全
设计宪法第一条·第10/11课反复验收
下节课 · Sim-to-Real 基线实验
同一段指令（直行1m→停1s→原地转90°→直行0.5m），孪生里误差贴零——实车会差多少厘米？
现在写下你们组的预测（终点误差cm／用时差s），下节课卷尺开奖。
作业① 《接口契约表》与架构框图归档到组仓库 —— 下节课起，每课开场对表
作业② 提交 Sim-to-Real 预测值，并带齐 S1 标定参数（轮径/轮距）与 S2 参数导出包
安全预告：下节课装配独立5V/5A供电 —— 严禁把树莓派5接到S1板载mini560上，欠压会让它随机重启。细节第2课讲，今天先记住“严禁”。